## Slide 1: La Unità Aritmetico Logica

## Slide 2: Aritmetica
32
32
32
operation
result
a
b
ALU
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3: Numeri
I Bit non hanno significato proprio — le procedure di conversione definiscono le relazioni tra bit e numeri
Numeri binari : 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001... decimali: 0...2n-1
I problemi coinvolti nella rappresentazione sono molti: numeri rappresentabili sono finiti (overflow) rappresentare numeri reali e frazioni numeri negativi
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 4: Possibili Rappresentazioni
Modulo e Segno Complemento a 2 000 = +0 000 = +0 001 = +1 001 = +1 010 = +2 010 = +2 011 = +3 011 = +3 100 = -0 100 = -4 101 = -1 101 = -3 110 = -2 110 = -2 111 = -3 111 = -1
Quale è il migliore e perché ?
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 5: MIPS
Numeri a 32 bit con segno: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00002 = 010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00012 = + 110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00102 = + 210 ... 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11102 = + 2,147,483,64610 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11112 = + 2,147,483,64710 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00002 = – 2,147,483,64810 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00012 = – 2,147,483,64710 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00102 = – 2,147,483,64610 ... 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11012 = – 310 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11102 = – 210 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11112 = – 110
maxint
minint
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 6: Operazioni in Complemento a 2
Per negare un numero in complemento a 2: si invertono tutti i bit e si somma 1
Convertire un numero ad n bit in un numero con più di n bit:
  I numeri a 16 bit vengono immediatamente convertiti a 32 bit per l’aritmetica
  Copia il bit più significativo 0010 -> 0000 0010 1010 -> 1111 1010
  “estensione in segno"
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 7: Addizione & Sottrazione
Uguale alla somma decimale (riporto/prestito di 1) 0111 0111 0110 + 0110 - 0110 - 0101
Per il complemento a 2:
  La sottrazione viene effettuata sommando l’opposto 0111 + 1010
Overflow:
  La somma di due numeri a n bit non necessariamente porta a numeri a n bit.
  1001
  + 1101
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 8: Controllare l’Overflow
L’Overflow è una condizione di errore: il risultato di una operazione di somma o sottrazione non è rappresentabile
Se sommiamo due numeri positivi:
0011 + 0001 Il penultimo riporto è 0
0100 l’ultimo riporto è 0
0111 + 0001 Il penultimo riporto è 1
1000 l’ultimo riporto è 0
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 9: Controllare l’Overflow
Se sommiamo due numeri negativi:
1111 + 1001 Il penultimo riporto è 1
1000 l’ultimo riporto è 1
1011 + 1001 Il penultimo riporto è 0
0100 l’ultimo riporto è 1
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 10: Controllare l’Overflow
Visto che la sottrazione viene ricondotta ad una somma, possiamo affermare che:
“Se il penultimo riporto e l’ultimo riporto coincidono il risultato è corretto, altrimenti è scorretto”
Oppure
“Se XOR(cn-1,cn)=1, il risultato è scorretto. Si è verificato un overflow”
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 11: Controllare l’Overflow
L’Overflow avviene quando il valore del segno viene alterato:
  Quando la somma di due numeri positivi porta ad un numero negativo
  o, la somma di due negativi dà un positivo
  Etc…
Consideriamo le operazioni A + B e A – B
  L’overflow può accadere se B è 0 ?
  E se A è 0 ?
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 12: Una ALU (arithmetic logic unit)
Costruiamo una ALU che supporti le operazioni di and e or
  Costruiamo una ALU ad un bit e ne utilizziamo 32
Possibile Implementazione (somma di prodotti)
b
a
operation
result
op
a
b
res
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 13: Il Multiplexer
Con le linee di controllo seleziono quale degli input sarà l’output
Costruiamo la nostra ALU utilizzando un multiplexer:
S
C
A
B
0
1
nota: si chiama multiplexer a 2 input (a 2 vie)
anche se ha 3 input!
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 14: Aggiungiamo la somma
Il sommatore ad un bit è il seguente:
Possiamo costruire una ALU a 1-bit per add, and e or ?
Possiamo costruire una ALU a 32 bit ?
cout = a b + a cin + b cin
sum = a xor b xor cin
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 15: Implementazione della ALU a 32 bit
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 16: E per la differenza (a – b) ?
Per le proprietà del Complemento a 2, la differenza si ottiene negando b e sommando.
Una buona soluzione:
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 17: La ALU per il MIPS
Dobbiamo supportare anche una istruzione di confronto (slt)
  l’istruzione di confronto slt è considerata una istruzione aritmetica
  produce 1 se a < b, 0 altrimenti
  (a-b) < 0 implica che a < b
Dobbiamo supportare il test di uguaglianza
  (a-b) = 0 implica a = b
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 18: Supportare slt
0
3
R
e
s
u
l
t
O
p
e
r
a
t
i
o
n
a
1
C
a
r
r
y
I
n
C
a
r
r
y
O
u
t
0
1
B
i
n
v
e
r
t
b
2
L
e
s
s
a
.
0
3
R
e
s
u
l
t
O
p
e
r
a
t
i
o
n
a
1
C
a
r
r
y
I
n
0
1
B
i
n
v
e
r
t
b
2
L
e
s
s
S
e
t
O
v
e
r
f
l
o
w
d
e
t
e
c
t
i
o
n
O
v
e
r
f
l
o
w
b
.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 19
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 20: Test per l’uguaglianza
Valori per le linee di controllo: 000 = and 001 = or 010 = add 110 = subtract 111 = slt
Nota: la linea zero è 1 quando il risultato è zero!
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>